ZP.271.02.2014                                                                                   Załącznik nr 2 do SIWZ

WYTYCZNE , MATERIAŁY, SPOSÓB OPRACOWANIA I PRZEPISY NIEZBĘDNE DO WKONANIA DOKUMENTACJI PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (PBOŚ)

# Wytyczne do WKONANIA DOKUMENTACJI projektowych PRZYDOMOWYCH bIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI śCIEKÓW (PBOŚ) nA TERENIE GMINY WAGANIEC.

## Zakres opracowań projektowych.

Opracowanie projektu budowlanego  wraz z uzgodnieniami ze wszystkimi jednostkami i organami opiniującymi dla tego typu przedsięwzięć– opracowanie dla całości zadania.

a. Projekt budowlany  winien zawierać rozwiązania projektowe obejmujące technologie oczyszczania oraz sposób i miejsce odprowadzenia ścieków oczyszczonych, itp. Przyjęta technologia musi zagwarantować stopień oczyszczania ścieków zgodnych z wymogami polskich norm i przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202 poz. 2072).

Rozwiązanie projektowe dotyczące lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków winno zawierać się w granicach działki właściciela nieruchomości.

Projekt budowlany dla danego rozwiązania oczyszczalni składa się z imiennej listy gospodarstw domowych w których, dany typ oczyszczalni będzie wykonany (miejscowość, numer działki, podkład geodezyjny i mapka sytuacyjna).

b. Opracowanie kosztorysowe obejmujące: kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ślepy  dla każdej oczyszczalni oraz kosztorys inwestorski zbiorczy, przedmiar robót, kosztorys ślepy  dla całości zadania.

Opracowanie kosztorysowe winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389).

Opracowanie oddzielnego tabelarycznego zestawienia inwestorskiego, w którym zostaną wyszczególnione ilości i typy projektowanych oczyszczalni dla poszczególnych gospodarstw w danej miejscowości – 1 egz.

### Ogólne wymagania dla Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane  oraz ustawa o samorządzie zawodowym.

Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii  i materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest stosować   przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca w formularzu ofertowym  przedstawi harmonogram prac określając terminy wykonania poszczególnych czynności projektowych w podziale  na: mapy do celów projektowych, badania geologiczne i dokumentację.

Wykonawca po przekazaniu dokumentacji przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu praw autorskich i pokrewnych na zasadach określonych w SIWZ.

### Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

### Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

# MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

# Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował urządzenia i technologie  do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

# Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje  obiekty budowlane i urządzenia z materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Wymogiem Zamawiającego jest, aby Wykonawca stosował wyłącznie rozwiązania, dla przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) wyposażonych w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje zgodności właściwości użytkowych zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawione przez laboratorium notyfikowane przez  Komisję Europejską i oznakowane  znakiem CE. Projektowane urządzenia muszą posiadać pełny raport z badań , zgodny z normą jak wyżej,  potwierdzający skuteczność oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez  Komisję Europejską  potwierdzający że ścieki oczyszczone wprowadzane do wód lub ziemi spełniają parametry określone w obowiązujących przepisach.

Dostawca (PBOŚ) zobowiązany jest posiadać wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001.

# wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

## Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem.

### Mapa do celów projektowych

Wykonawca  dokumentacji dostarczy mapy do celów projektowych.   Mapy muszą obejmować inwentaryzację podziemną i nadziemną oraz inwentaryzację nasadzeń drzew i krzewów. Mapy powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a także teren strefy ochronnej.

### Badania geologiczne

Wykonawca dostarczy badania geotechniczne gruntów. Należy uwzględnić wykonanie minimum 1 odwiertu o głębokości 3,5 -4,0 m. W opracowaniu określić poziom wód gruntowych  w skrajnie niekorzystnym momencie w miejscu lokalizacji przydomowej oczyszczalni.

Wykonawca uwzględni w dokumentacji:

Rozdział kanalizacji na sanitarną i technologiczną przed wprowadzeniem ścieków na  PBOŚ (dotyczy obiektów użyteczności publicznej).

Rzędne posadowienia poszczególnych elementów PBOŚ (zbiorników, studni, rozsączenia, nasypów itp.)

Projekt instalacji elektrycznej zasilającej PBOŚ wraz z zabezpieczeniem, przyjmując za granicę rozdziału przyłącze zalicznikowe.

Miejsce poboru prób ścieków oczyszczonych.

Sprawdzi wykonanie  i sprawność instalacji odpowietrzającej istniejącej kanalizacji wewnętrznej i wyda stosowne zalecenia dla użytkownika.

Konieczność opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji przez wykonawcę robót  przydomowej oczyszczalni.

Wykonawca uwzględni w dokumentacji:

Zbiorniki oczyszczalni:

- w przypadku wystąpienia trudnych warunkach gruntowych zastosować oczyszczalnie z jednym monolitycznym zbiornikiem,

- oczyszczalnia musi być wyposażona w system sekwencyjnego dozowania ścieku i recyrkulację,

- zaprojektowane oczyszczalnie muszą być  zaopatrzone w sterowanie zapewniające pełną automatyczną pracę oczyszczalni, bez konieczności ręcznej regulacji oraz posiadać możliwość odczytu czasu pracy.

Z punktu widzenia eksploatacyjnego wymaga się aby:

- oczyszczalnia wyposażona we włazy umożliwiające swobodny dostęp do wszystkich z komór,

- urządzenia elektryczne (sterowanie) powinny znajdować się w niezależnej skrzynce o minimalnym  stopniu ochrony IP54

- wymaga się aby oczyszczalnie posiadały swobodny dostęp do  dyfuzora bez konieczności wypompowywania, znajdujących się w oczyszczalni, ścieków,

- w miarę możliwości  unikać projektowania pompowni ścieków surowych,

- pompownie ścieków oczyszczonych wyposażone w pompy z wirnikami z wolnym przelotem o mocy min. 0,25 kW z krućcem przystosowanym pod wąż o średnicy 40 mm.

Rozsączanie:

- ze względu na warunki gruntowe  zezwala się na zaprojektowanie rozsączenia w postaci drenażu rozsączającego lub tuneli (nie dopuszcza się studni chłonnych).

Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

- Tabelaryczne zestawienie PBOŚ. Dla każdej PBOŚ należy podać: nazwę miejscowości, na terenie której będzie zlokalizowana, nr działki, adres posesji, rodzaj obsługiwanego obiektu (budynek jednorodzinny, budynek wielorodzinny, gospodarstwo agroturystyczne, obiekt użyteczności publicznej itp.), liczbę osób (RLM), które będą korzystały z PBOŚ, sposób odprowadzenia ścieków oczyszczonych oraz planowany koszt.

Uwaga:

Stosowanie rozwiązań rozsączających będzie dopuszczane do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu, gdy poziom wód gruntowych w miejscu posadowienia tych urządzeń będzie znajdował się minimum 1,5 m pod poziomem istniejącego terenu. W przypadku wyższego poziomu wód należy zastosować rozwiązanie eliminujące zamarzanie ścieków.

W przypadku kiedy ścieki oczyszczone będą odprowadzane do wód powierzchniowych

i urządzeń wodnych należy dołączyć wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia.

- Tabelaryczne zestawienie danych technicznych PBOŚ

Zestawienie powinno zawierać:

-  Planowaną liczbę PBOŚ [w sztukach], w tym liczbę PBOŚ o wydajności większej niż 7,5 m3/d [w sztukach].

-  Liczbę PBOŚ, z których ścieki oczyszczone będą odprowadzane do gruntu [w sztukach].

-  Liczbę PBOŚ, z których ścieki oczyszczone będą odprowadzane do wód powierzchniowych [w sztukach].

-  Liczbę PBOŚ, z których ścieki oczyszczone będą odprowadzane do urządzeń wodnych [w sztukach]. Definicja i spis urządzeń wodnych wg Ustawy Prawo wodne (art. 9).

-  Sumaryczną liczbę równoważnych mieszkańców (Mk), którzy będą korzystać z PBOŚ [RLM]. [W przypadku braku ścieków przemysłowych równoważna liczba mieszkańców (RLM) jest równa liczbie mieszkańców korzystających z PBOŚ (np. system PBOŚ dla 50 osób obsługuje 50 RLM)].

- Średnią liczbę równoważnych mieszkańców korzystających z jednej PBOŚ [RLM].

[Zakładaną dobową ilość ścieków przypadającą na jednego równoważnego mieszkańca (RLM). Ilość ścieków na potrzeby oceny rezultatów realizacji przedsięwzięcia zakładać na poziomie Q = 0,15 m3/RLM x d (150 l/RLM xd)].

-  Sumaryczną dobową ilość ścieków (Q) podlegających oczyszczaniu [m3/d]. [Ilość ścieków należy wyliczyć mnożąc liczbę mieszkańców przez założoną jednostkową ilość ścieków przypadającą na jednego równoważnego mieszkańca (RLM)].

-  Roczne koszty eksploatacyjne z podziałem na składowe.

- Tabelaryczne zestawienie stężeń i ładunków

- Redukcja zanieczyszczeń w wyniku oczyszczenia ścieków przez wszystkie wybudowane PBOŚ:

| Lp. | Wskaźniki | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone | Zredukowany | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zanieczyszczeń | Stężenie | Ładunek | Stężenie | Ładunek | ładunek | redukcji |
|  |  | g/m3 | kg/rok | g/m3 * | kg/rok | [kg/rok] | [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | BZT5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ChZT |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zawiesina ogólna |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Azot ogólny** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Fosfor ogólny** |  |  |  |  |  |  |

**wymóg usuwania związków azotu i fosforu dotyczy ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

Obliczenia  ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych zgodnie z załóżeniami: Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń dla 1 RLM:

- BZT5		  60	g O2/d

- ChZT		120	g O2/d

- zawiesiny ogólnej	  70	g/d

- azotu ogólnego	           11       g N/d

- fosforu ogólnego	 1,8	g P/d

Obliczenia  ładunków zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnie z załóżeniami nie mogą przekroczyć najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń.  Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń dla 1 RLM:

- BZT5		  40	g O2/m3

- ChzT		150	g O2/m3

- zawiesiny ogólnej	  50	g/ m3

- azotu ogólnego	           30	g N/ m3

- fosforu ogólnego	             5	g P/ m3

Roczną ilość osadów, które będą usuwane ze wszystkich PBOŚ [w m3/rok].

# d) Mapa poglądowa

# Wykonawca opracuje mapę poglądową z zaznaczonym obszarem realizacji przedsięwzięcia 
o dokładności co najmniej 1:25 000.

# e) Oświadczenie wykonawcy.

Wykonawca oświadczy, że projekt budowy systemu PBOŚ spełnia wszystkie wymagania określone w przepisach prawa.

f) Zgoda właścicieli.

Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające akceptację lokalizacji obiektu przez władającego gruntem.

# Przedmiot odbiorów

Odbiór dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

### Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi – 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień,

### Projekt budowlany – 4 egz.,

-     Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz.,

### Kosztorys inwestorski – 2 egz.

Całość należy dostarczyć w wersji numerycznej na płycie w formacie pdf. i CDR po  jednym egzemplarzu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

# przepisy związane

## Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r.,poz. 1409).

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202 poz. 2072).

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75.poz. 690).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127).

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013 r., poz.907 	z późn. zm).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2011 r., nr 163, poz. 981 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r., nr 137, poz.984).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia  17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r., nr198, poz. 2041).