Waganiec, dnia 17.09.2018 r.

ZP. 271.18.2018

Uczestnicy postępowania

W dniu 13 września 2018 r. do Urzędu Gminy w Wagańcu wpłynął wniosek                        o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści:

- W PFU Zamawiający wskazał następującą konstrukcję ścieżki rowerowej:

- Warstwa ścieralna z AC11S o grubości 6 cm lub alternatywnie z kostki betonowej bezfazowej (szarej) o grubości 6 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31.5 grubości 18 cm,

- Warstwa odcinająca o grubości 10 cm

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje alternatywnie rozwiązanie konstrukcyjne, które jest obecnie realizowane w ramach zadani a:   „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 Bieganowo-Radziejów” (Zamówienie  dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność  energetyczna                            i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska                   i promowanie strategii niskoemisyjnych), a mianowicie:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

Przy jednoczesnym pozostawieniu konstrukcji nawierzchni na zjazdach jak wskazana w PFU dla zadań objętych niniejszymi postępowaniami.

Powyższe rozwiązanie spowoduje w naszej ocenie obniżenie kosztów realizacji każdego z zadań o co najmniej 20% przy zapewnieniu trwałości gwarantowanej przez Wykonawcę w maksymalnym okresie wymaganym przez Zamawiającego.

Zwracamy się więc z prośbą o akceptację dla przedstawionego przez nas zastosowania rozwiązania alternatywnego.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pozostawił wniosek bez rozpoznania z uwagi, że wpłynął on po terminie do tego wyznaczonym.