Waganiec, dnia 14.11.2019 r.

ZP.271.20.10.2019

Do wszystkich uczestników postępowania

INFORMACJA O ZMIANIE:

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec - OSP Zbrachlin”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

- Zmianie ulega:

#### Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia.

ust. 1

BYŁO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec - OSP w Zbrachlinie". Budynek remizy OSP zlokalizowany w miejscowości Zbrachlin 18, na działkach  o numerach 12, 48/4, 48/11. Jest to obiekt wolnostojący jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem wielospadowym oraz częściowo ze stropodachem.

Zadanie obejmuje:

- Modernizację instalacji c.o. (montaż instalacji c.o., montaż grzejników, izolacja rurociągów, wykonanie prac budowlanych poinstalacyjnych).

- Ocieplenie stropodachu nad warsztatem, tj. części, o której mowa jako objęta oddzielnym opracowaniem pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie” płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.15 cm – 126 m2.

- Ocieplenie stropodachu świetlicy oraz istniejącego garażu styropianem jednostronnie laminowanych papą gr. 25 cm – 117 m2.

- Wymianę 25 m2 okien na nowe PCV z nawiewnikami higrosterowanymi o łącznym współczynniku U dla okna = 0,9 W(m2*K).

- Ocieplenie dachu (strop poddasza nieużytkowanego) płytami z wełny mineralnej gr. 24 cm – 210 m2.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm – 392 m2.

- Wymianę 6 m2 drzwi na nowe „ciepłe” o współczynniku U=1,3 W (m2*K).

8) Wymianę 28 m2 bram zewnętrznych na nowe „ciepłe” ” o współczynniku U=1,3 W (m2*K).

# JEST

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec - OSP w Zbrachlinie". Budynek remizy OSP zlokalizowany w miejscowości Zbrachlin 18, na działkach  o numerach 12, 48/4, 48/11. Jest to obiekt wolnostojący jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem wielospadowym oraz częściowo ze stropodachem.

# Zadanie obejmuje:

- Modernizację instalacji c.o. (montaż instalacji c.o., montaż grzejników, izolacja rurociągów, wykonanie prac budowlanych poinstalacyjnych) w części starej i dobudowanej.

- Ocieplenie stropodachu płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15 cm – 126 m2, o którym mowa jako objęta oddzielnym opracowaniem pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie” wraz w wykonaniem konstrukcji wsporczej pod ułożenie płyt warstwowych oraz obróbek blacharskich i orynnowania tj. ocieplenie dachu nad częścią dobudowaną.

- Ocieplenie stropodachu świetlicy oraz istniejącego garażu styropianem jednostronnie laminowanych papą gr. 25 cm – 117 m2 wraz  z wykonaniem obróbek blacharskich tj. ocieplenie dachu płaskiego na starej części budynku.

- Wymianę 25 m2 okien na nowe PCV z nawiewnikami higrosterowanymi o łącznym współczynniku U dla okna = 0,9 W(m2*K).

- Ocieplenie dachu (strop poddasza nieużytkowanego) płytami z wełny mineralnej gr. 24 cm – 210 m2.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm – 392 m2 wraz z wykonaniem elewacji

- Wymianę 6 m2 drzwi na nowe „ciepłe” o współczynniku U=1,3 W (m2*K).

- Montaż bramy zewnętrznej „ciepłej” o współczynniku U=1,3 W (m2*K) w części dobudowywanej o wymiarach podanych w dokumentacji „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”. Z uwagi na fakt, iż istniejąca brama garażowa spełnia wymogi bramy zewnętrznej „ciepłej”, w wycenie należy ująć tylko jedną bramę tj. tę z części dobudowanej, objętej opracowaniem pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”.

Rozdział 12 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- ust. 1

BYŁO

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, I piętro, sekretariat pokój nr 13 w terminie do dnia 18.11.2019 roku, do godziny 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwarcia.

# JEST

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, I piętro, sekretariat pokój nr 13 w terminie do dnia 20.11.2019 roku, do godziny 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwarcia.

# ust. 3

# BYŁO

# Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Dworcowej 11, 87-731 Waganiec, w Sali Posiedzeń (parter), w dniu 18.11.2019 roku, o godzinie 11:15.

# JEST

# Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Dworcowej 11, 87-731 Waganiec, w Sali Posiedzeń (parter), w dniu 20.11.2019 roku, o godzinie 11:15.

Otrzymują:

- www.waganiec.biuletyn.net,

- Tablica ogłoszeń,

- A/a.

Sporządził:

w/z Andrzej Bon